## Slide 1: Počítačová grafika III – Monte Carlo integrování Přímé osvětlení
Jaroslav Křivánek, MFF UK
Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz

## Slide 2: Rendering = Integrování funkcí
Problémy
  Nespojitost integradu (viditelnost)
  Téměř libovolné hodnoty integrandu (distribuce světla, BRDF)
  Složitá geometrie
Příchozí radiance Li(x,wi) pro jeden bod na podlaze.

## Slide 3: Historie Monte Carlo (MC)
Vývoj atomové bomby, Los Alamos 1940, John von Neumann, Stanislav Ulam, Nicholas Metropolis
Rozvoj a aplikace metod od roku 1949

## Slide 4: Metoda Monte Carlo
Simuluje se mnoho případů daného děje, například:
  Neutrony – vznik, zánik, srážky s atomy vodíku
  Úlohy hromadné obsluhy – chování počítačových sítí, dopravní situace
  Sociologické a ekonomické modely – demografie, vývoj inflace, pojišťovnictví atd.

## Slide 5
Slide credit: Iwan Kawrakov

## Slide 6
Slide credit: Iwan Kawrakov

## Slide 7: Šum v obrázcích

## Slide 8: Odbočka – Kvadraturní vzorce pro numerické integrování
Obecný předpis v 1D:
f integrand (tj. integrovaná funkce) n řád kvadratury (tj. počet vzorků integrandu) xi uzlové body (tj. umístění vzorků v oboru integrálu) f(xi) vzorky integrandu wi váhy

## Slide 9: Odbočka – Kvadraturní vzorce pro numerické integrování
Kvadraturní pravidla se liší volbou uzlových bodů xi a váhami wi
  Obdélníková metoda, Rovnoběžníková metoda, Simpsonova metoda, Gaussovská kvadratura, …
Vzorky na integračním oboru (tj. uzlové body) jsou rozmístěny deterministicky
  Jednoznačně určeny kvadraturním pravidlem

## Slide 10: Kvadraturní vzorce pro více dimenzí
Obecný předpis pro integrování fcí více proměnných:
Rychlost konvergence pro s-dimenzionální integrál je O(N-1/s)
  Např. pro dvojnásobné zpřesnění odhadu 3-rozměrného integrálu musíme zvýšit počet vzorků 23 = 8 krát
Nepoužitelné pro vysokodimenzionální integrály
  Dimenzionální exploze

## Slide 11: Kvadraturní vzorce pro více dimenzí
Kvadraturní vzorce
  V 1D lepší přesnost než Monte Carlo
  Ve 2D srovnatelné s MC
  Od 3D bude MC téměř vždy lepší
Kvadraturní metody NEJSOU metody Monte Carlo!

## Slide 12: Monte Carlo integrování
Obecný nástroj k numerickému odhadu určitých integrálů
1
f(x)
0
1
p(x)
2
3
4
5
6
Integrál:
Monte Carlo odhad I:
„V průměru“ to funguje:

## Slide 13: Monte Carlo integrování
Vzorky jsou rozmístěny náhodně (nebo pseudonáhodně)
Konvergence: O(N-1/2)
  Konvergence nezávisí na dimenzionalitě
  Rychlejší než klasické kvadraturní vzorce pro 3 a více dimenzí
Speciální metody pro rozmístění vzorků
  Quasi-Monte Carlo, Randomized quasi-Monte Carlo
  Ještě rychlejší konvergence než MC

## Slide 14: Monte Carlo integrování – shrnutí
Výhody
  Jednoduchá implementace
  Robustní řešení pro různé tvary domén a integrantů
  Efektivní pro vícerozměrné integrály
Nevýhody
  Relativně pomalá konvergence – zmenšení statistické chyby o polovinu vyžaduje zvětšit počet vzorků čtyřikrát
  Pro syntézu obrazu: obrázek obsahuje šum

## Slide 15: The MC method: applications
Financial market simulations
Traffic flow simulations
Environmental sciences
Particle physics
Quantum field theory
Astrophysics
Molecular modeling
Semiconductor devices
Optimization problems
Light transport calculations
...

## Slide 16: Náhodné veličiny

## Slide 17: Náhodná veličina
X … náhodná veličina
X nabývá různých hodnot s různou pravděpodobností
  X  p(x)
  Rozložení pravděpodobnosti

## Slide 18: Diskrétní náhodná veličina
Konečná množina hodnot xi
S pravděpodobností pi
Distribuční funkce (cumulative distribution function)
Pravděpodobnostní funkce
(probability mass function)
Distribuční funkce

## Slide 19: Spojitá náhodná veličina
Hustota pravděpodobnosti p(x) (probability density function, pdf)
V 1d:

## Slide 20: Spojitá náhodná veličina
Distribuční funkce P(x) (cumulative distribution function, cdf) V 1d:

## Slide 21: Spojitá náhodná veličina
Hustota pravděpodobnosti (pdf)
Př. Rovnoměrné rozdělení (uniform distribution)
Distribuční funkce (cdf)

## Slide 22: Spojitá náhodná veličina
Zdroj: wikipedia
Gaussovské (normální) rozdělení
Hustota pravděpodobnosti (pdf)
Distribuční funkce (cdf)

## Slide 23: Střední hodnota a rozptyl
Střední hodnota (očekávaná hodnota, expected value)
Rozptyl (variance)
  Vlastnosti
(pokud jsou Xi nezávislé)

## Slide 24: Transformace náhodné veličiny
Y je náhodná veličina
Střední hodnota Y

## Slide 25: Monte Carlo integrování

## Slide 26: Primární estimátor určitého integrálu
Odhadovaný integrál:
Je-li X náhodná veličina s distribucí p(x), pak f(X)/p(X) je tzv. primární estimátor integrálu:

## Slide 27: Primární estimátor určitého integrálu
X
f(x)
f(X)
0
1

## Slide 28: Estimátor a odhad
Estimátor je náhodná veličina
  Vznikla transformací jiné náhodné veličiny
Její realizace (hodnota) je konkrétní odhad (estimate)

## Slide 29: Nestrannost obecného estimátoru
Nestrannost estimátoru (obecně):
  „V průměru“ estimátor dává správnou hodnotu odhadované veličiny (bez systematické chyby)
Odhadovaná veličina
(např. integrál)
Estimátor veličiny Q
(náhodná veličina)

## Slide 30: Nestrannost
Náš estimátor Fprim je nestranným (unbiased) odhadem I

## Slide 31: Rozptyl primárního estimátoru
Měřítkem kvality odhadu je jeho rozptyl
(nebo standardní odchylka):
Při výpočtu jediného vzorku je rozptyl výsledku
příliš velký!
(pro nestranný odhad)

## Slide 32: Sekundární estimátor integrálu
N nezávislých náhodných veličin, f(Xi) / p(Xi)
Sekundární estimátor je nestranný

## Slide 33: Rozptyl sekundárního estimátoru
... std. chyba je ÖN-krát menší!
(konvergence 1/ÖN)

## Slide 34: Vlastnosti estimátorů

## Slide 35: Nestrannost obecného estimátoru
Nestrannost estimátoru (obecně):
  „V průměru“ estimátor dává správnou hodnotu odhadované veličiny (bez systematické chyby)
Odhadovaná veličina
(např. integrál)
Estimátor veličiny Q
(náhodná veličina)

## Slide 36: Výchylka (bias) obecného estimátoru
Pokud pak estimátor není nestranný (je vychýlený, „biased“).
Systematická chyba, bias

## Slide 37: Konzistence (obecného estimátoru)
Uvažujme sekundární estimátor (N vzorků):
Estimátor FN je konzistentní pokud tj. pokud chyba FN – Q jde k nule s pravděpodobností 1.

## Slide 38: Konzistence (obecného estimátoru)
Postačující podmínka pro konzistenci estimátoru:
(tj. ne každý nestranný estimátor je konzistentní)
bias

## Slide 39: Zobrazovací algoritmy
Nestranné (unbiased)
  Sledování cest (path tracing)
  Obousměrné sledování cest (bidirectional path tracing)
  Metropolis light transport
Konzistentní (consistent)
  Progresivní fotonové mapy (progressive photon mapping)
Nekonzistentní, vychýlené (biased)
  Fotonové mapy (photon mapping)
  Irradiance / radiance caching

## Slide 40: Střední kvadratická chyba (Mean Squared Error – MSE)
Definice
Platí
  Důkaz

## Slide 41: Střední kvadratická chyba (Mean Squared Error – MSE)
Pokud F je nestranný, pak tj. pro nestranný estimátor je snazší odhadnout chybu, protože rozptyl estimátoru lze odhadnout ze vzorků Yi = f(Xi) / p(Xi)
Nestranný estimátor rozptylu

## Slide 42: Účinnost estimátoru
Pro nestranný estimátor je účinnost (eficience, angl. efficiency) dána vztahem:
rozptyl
čas výpočtu (počet operací, např. počet vržených paprsků)

## Slide 43: Metody snížení rozptylu MC estimátorů

## Slide 44: Metody snížení rozptylu
Importance sampling (vzorkování podle důležitosti)
  Podle BRDF (nejčastější)
  Podle Li (pokud známo: přímé osvětlení)
  V syntéze obrazu je IS nejčastěji používaná metoda
Řídící funkce (control variates)
Lepší rozložení vzorků
  Stratifikace
  quasi-Monte Carlo (QMC)

## Slide 45: Vzorkování podle důležitosti
Některé části vzorkovaného intervalu jsou důležitější, protože zde má f větší hodnotu
  Vzorky z těchto oblastí mají větší vliv na výsledek
Vzorkování podle důležitosti (“importance sampling”) umisťuje vzorky přednostně do takových oblastí
  Tj. pdf p je „ podobná“ integrandu
Menší rozptyl při zachování nestrannosti

## Slide 46: Vzorkování podle důležitosti
X1
f(x)
0
1
p(x)
X2
X3
X4
X5
X6

## Slide 47: Řídící funkce
Funkce g(x), která aproximuje integrant a
dokážeme ji analyticky integrovat:
numerické integrování (MC)
menší rozptyl než f(x)
umíme analyticky integrovat

## Slide 48: Transformace řídící funkcí
f(x)
0
1
0
g(x)
f(x)-g(x)

## Slide 49: Řídící funkce vs. Importance sampling
Importance sampling
  Lepší pokud se funkce, podle níž umíme vzorkovat, vyskytuje v integrantu jako multiplikativní člen (rovnice odrazu, zobrazovací rovnice).
Řídící funkce
  Lepší pokud se funkce, kterou umíme analyticky integrovat, vyskytuje v integrantu jako aditivní člen.
Proto v se v syntéze obrazu téměř vždy používá importance sampling.

## Slide 50: Lepší rozmístění vzorků
Při výběru množiny nezávislých vzorků se stejnou hustotou pravděpodobnosti dochází ke shlukování
  velký rozptyl odhadu
Lepší rozmístění vzorků = integrační oblast je pravidelněji pokryta
  snížení rozptylu
Metody
  Vzorkování po částech (stratifikace, stratified sampling)
  quasi-Monte Carlo (QMC)

## Slide 51: Vzorkování po částech
Interval se rozdělí na části, které se odhadují samostatně
x2
f(x)
f(xi)
0
1
x1
x3
x4

## Slide 52: Vzorkování po částech
Rozdělení intervalu W na N částí Wi:
Estimátor:

## Slide 53: Vzorkování po částech
Potlačuje shlukování vzorků
Redukuje rozptyl odhadu
  Rozptyl menší nebo roven rozptylu sekundárního estimátoru
Velmi účinné pro nízkou dimenzi integrantu

## Slide 54: Rozklad intervalu na části
uniformní rozklad intervalu (0,1)
  přirozená metoda pro zcela neznámou funkci f
známe-li alespoň přibližně průběh funkce f, snažíme se o takový rozklad, aby byl rozptyl funkce na subintervalech co nejmenší
rozklad d-rozměrného intervalu vede na Nd výpočtů
  úspornější metodou je vzorkování “N věží”

## Slide 55: Metody Quasi Monte Carlo (QMC)
Použití striktně deterministických sekvencí místo náhodných čísel
Vše funguje jako v MC, důkazy se ale nemohou opírat o statistiku (nic není náhodné)
Použité sekvence čísel s nízkou dikrepancí (low-discrepancy sequences)

## Slide 56: Diskrepance
Low Discrepancy (more uniform)
High Discrepancy (clusters of points)

## Slide 57: Stratified sampling
Henrik Wann Jensen
10 cest na pixel

## Slide 58: Quasi-Monte Carlo
Henrik Wann Jensen
10 cest na pixel

## Slide 59: Fixní náhodná sekvence
Henrik Wann Jensen
10 cest na pixel

## Slide 60: Příklady MC estimátorů

## Slide 61: Přímé osvětlení
Globální = přímé + nepřímé
61
Přímé osvětlení

## Slide 62: Odhad irradiance – uniformní vzork.
Uniformní vzorkování:
Estimátor:

## Slide 63: Odhad irradiance – cos vzorkování
Importance sampling:
Estimátor:

## Slide 65: Odhad irradiance – vzrokování zdroje

## Slide 66: Odhad irradiance – vzrokování zdroje
Uniformní vzorkování plochy zdroje:
Estimátor

## Slide 69: Plošné zdroje světla
1 vzorek na pixel 9 vzorků na pixel 36 vzorků na pixel

## Slide 70: Přímé osvětlení na ploše s obecnou BRDF
Odhadovaný integrál
Estimátor (uniformní vzorkování povrchu zdroje)